Инструкция по регулировке двустенных ящиков FGV.

Перед регулировкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Регулировка выполняется в случае несоответствия зазоров между фасадом ящика и смежными с ним деталями, устранения трений между ними. Средняя величина зазоров равна 2мм.

Система выдвижных ящиков FGV состоит из двух металлических боковых стенок, задней стенки и дна ящика из 16 ДСП. В комплекте также поставляется заглушка для регулировочных винтов, которая устанавливается по завершению всех настроек. Фасад ящика крепится непосредственно к боковым стенкам и регулируется следующим образом:

- Регулировка фасада ящика вправо и влево относительно корпуса производится с помощью винта №1, расположенного на правой боковине ящика. Путем вращения винта по часовой стрелке и против можно отрегулировать фасад, как показано на рис.1.

- Регулировка фасада ящика вверх и вниз относительно корпуса производится с помощью винта №2, расположенного также на правой боковине ящика. В первую очередь необходимо снять заглушку, закрывающую этот винт. Винт №2 служит для фиксации регулировки фасада ящика. Путем ослабления фиксации мы можем вручную приподнять фасад относительно корпуса или опустить, как показано на рис.2.

# Text boxes

Рис.2

Рис.1